УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Яфаровского сельсовета

___________З.А.Кучаев

01 сентября 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Настоящая «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на 2016-2021гг»  разработана в соответствии с требованиями   СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Рабочая программа включает:

- Перечень официальных изданных правил, наличие которых необходимо на объекте:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

- Санитарные правила « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий» СП 1.1.1058-01

- СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора"

» ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»

- Пояснительную записку ( информация о водоисточнике, технологии водоподготовки, сведения о транспортировании и распределении воды, план мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций и системы оповещения учреждений санэпиднадзора и органов местного самоуправления).

- Перечень контролируемых показателей:

- дифференцируется в зависимости от объекта контроля (источник, обработанная вода и питьевая вода в сети).

Приложение №1.

4. Перечень методик определения контролируемых показателей.

Приложение №2

- Объекты производственного контроля, вид лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность исследований, форма отчета и отчетности.

Приложение №3.

- Программа сокращенного и полного анализа воды питьевой централизованной системы водоснабжения.

Приложение №4.

Пояснительная записка

Администрация  Яфаровского сельсовета Александровского района Оренбургской области, расположенная по адресу: 461842 Оренбургская область, Александровский район, с. Яфарово, ул. Советская д.42; телефон:

8-35359-27464, факс: 8-35359-27134, электронная почта:yssalorb@mail.ru;

Глава администрации Яфаровского  сельсовета -Кучаев Захар Абдулович, действует на основании Устава, снабжает питьевой водой население Яфаровского сельсовета.

В состав Яфаровского сельсовета входят: село Яфарово и пос. Комсомольский. Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется централизованным методом, однако водоснабжение части жилых домов осуществляется от индивидуальных скважин.

Водоснабжение с.Яфарово осуществляется центральным водопроводом, состоящем из стальной трубы, диаметром 110 мм, протяженностью 4,99 км, подающим из 2 эксплуатационных скважин, оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ. Скважины подают воду в водонапорную емкость V=25 куб.м. и огорожены зоной строгой санитарной охраны. Поднатая вода со скважин по центральному водопроводу поступает сразу потребителям через уличные центральные сети, водоочистных сооружений в наличии нет. Год постройки 1970,1984

Водоснабжение пос. Комсомольский  осуществляется центральным водопроводом, состоящем из стальной трубы, диаметром 110 мм, протяженностью 1,8 км, подающим из эксплуатационных скважин, оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ. Скважины подают воду в водонапорную емкость V=25 куб.м. и огорожена зоной строгой санитарной охраны. Поднатая вода со скважин по центральному водопроводу поступает сразу потребителям через уличные центральные сети, водоочистных сооружений в наличии нет. Год постройки 1984

Организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения питьевого назначения ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Ведение журнала учета выявлений и ликвидаций аварий, проведения ремонтных работ на водопроводных сооружениях, обо всех случаях аварий водопроводных сетей. Администрация Яфаровского сельсовета обязана немедленно сообщить в Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе по тел.:21-1-90.

- Представление графиков промывки и дезинфекции водопроводных сооружений в Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе (плановые весной и осенью).

- Предоставление в Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе актов промывки и дезинфекции водонапорных сооружений.

- Предоставление ежемесячного отчета до 5 числа в Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе по адресу: с. Александровка, ул. Жукова,2 по форме:

| Наименование мероприятия | Число проб | в т.ч. нестандартные | Принятые меры | Должностное лицо | ФИО | Дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Любые решения (оперативные и долгосрочные) по ограничению, запрещению использования питьевой воды населением по согласованию с  Юго-Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе, трактовка степени опасности питьевого водоиспользования дается учреждением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Оренбургской  области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».

Рабочая программа Производственного контроля качества питьевой воды утверждается на 5 (пять) лет.

В течение указанного срока в рабочую программу вносятся изменения, дополнения по согласованию с Юго-Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе в случае:

- изменения схемы водопроводной сети;

- строительства и ввода в эксплуатацию новых артезианских скважин и водопроводных сооружений.

Отделение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Оренбургской  области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах» проводит анализ результатов качества воды и информацию по результатам контроля сообщает в организацию, эксплуатирующую систему водоснабжения и администрацию Яфаровского сельсовета письменно до 5 числа последующего месяца.

Перечень должностей работников, подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим осмотрам, профессиональной и гигиенической подготовке

| № п/п | Наименование должностей | Кол-во чел. | Кратность мед.осмот-ров | Кратность гигиенической подготовки | Вид документа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | глава администрации | 1 | 1 раз в год | 1 раз в 2 года | мед.книжка |  |

Контроль за условиями труда:

| № п/п | Место отбора | Наименование контролируемого фактора | кратность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная среда рабочих помещений | Параметры микроклимата: -температура -влажность - скорость движения воздуха | 1 раз в год |
|  |  | Искусственное освещение | 1 раз в год |
|  |  | Параметры шума | 1 раз в год |

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды производства

План санитарно-оздоровительных мероприятий на 2016-2021гг.

- Оборудовать все скважины и водонапорные башни Рожновского пробоотборными кранами.

- Ежегодно производить текущий ремонт оборудования и сооружений объектов водоснабжения.

Перечень возможных аварий, ситуаций, связанных с:

- нарушением технологии очистки воды и подачи ее населению;

- загрязнением источников водоснабжения;

- угрозой подачи населению загрязненной воды;

- загрязнением окружающей среды;

- загрязнения воздуха рабочей зоны.

Информировать Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области в Александровском районе о возникновении аварийных ситуаций, о принятых мерах по их усмотрению.

В случае принятия решения о запрещении или ограничении использования питьевой воды органами местного самоуправления. Организациями, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения, осуществляются мероприятия. Направленные на выявление и устранение причин ухудшения ее качества и обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям Санитарных норм.

Орган местного самоуправления в обязательном порядке информирует население о принятом решении, о запрещении или ограничении использования питьевой водой, о ее качестве, осуществляемых мероприятиях, а также о рекомендациях по действиям населения в данной ситуации.

Приложение №3

Объекты производственного контроля, вид лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность исследований. Форма учета и отчетность, ответственные за организацию

пос.Комсомольский

|  | Место отбора проб воды | Перечень показателей определяемых в исследуемой воде | кратность | кол-во проб в год | Вид документа | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль за качеством воды в источниках водоснабжения (в местах водозабора и зонах санитарной охраны) | Скважина №: |
|  | скважина №1 | микробиологические показатели | 1 раз в квартал | 4 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | органолептические показатели | 1 раз в квартал | 4 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | радиология | 1 раз в год | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
| Контроль за качеством питьевой воды в распределительной сети | Распределительная сеть |
|  | Разводящая сеть ул. Дружбы | микробиологические показатели | 1 раз в месяц | 10 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | органолептические показатели | 1 раз в месяц | 10 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) | 8 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | неорганические вещества (нитраты, нитриты, аммиак, хлориды) | 1 раз в год | 3 | рабочий журнал, протокол исследований |  |

Объекты производственного контроля, вид лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность исследований. Форма учета и отчетность, ответственные за организацию

с.Яфарово

|  | Место отбора проб воды | Перечень показателей определяемых в исследуемой воде | кратность | кол-во проб в год | Вид документа | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль за качеством воды в источниках водоснабжения (в местах водозабора и зонах санитарной охраны) | Скважина №: |
|  | скважина №1 скважина №2 | микробиологические показатели | 1 раз в квартал | 4 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | органолептические показатели | 1 раз в квартал | 4 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | радиология | 1 раз в год | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
| Контроль за качеством питьевой воды в распределительной сети | Распределительная сеть |
|  | разводящая сеть ул.Советская разводящая сеть ул.Молодежная | микробиологические показатели | 1 раз в месяц | 10 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | органолептические показатели | 1 раз в месяц | 10 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) | 8 | рабочий журнал, протокол исследований |  |
|  |  | неорганические вещества (нитраты, нитриты, аммиак, хлориды) | 1 раз в год | 3 | рабочий журнал, протокол исследований |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Яфаровского сельсовета

_____________З.А.Кучаев

_________________2016г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ЯФАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ САНЭПИДНАДЗОРА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

| № п/п | Мероприятия по ликвидации аварий на водопроводных сетях | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение места аварии и мест переключений на сети | Глава администрации |
| 2 | Оповещение руководящего состава | Глава администрации |
| 3 | Разработка мероприятий по устранению аварий | Глава администрации |
| 4 | выполнение мероприятий по прекращению утечки и опорожнению трубопроводов от холодной воды для производства ремонтных работ | Глава администрации |
| 5 | Оповещение учреждений, санэпиднадзора и органов местного самоуправления о сокращении подачи воды с указанием причин | Глава администрации |
| 6 | Оповещение абонентов о прекращении подачи воды в связи с ремонтными работами через СМИ | Специалист |
| 7 | Оповещение телефонограммой предприятий, имеющих котельные, о прекращении подачи воды на объект | Специалист |
| 8 | Вызов представителей служб, имеющих подземные коммуникации, для согласования срочных земляных работ | Глава администрации |
| 9 | Оформление разрешения на производство земляных работ | Глава администрации |
| 10 | Оформление наряд-допуска на производство работ с повышенной опасностью | Глава администрации |
| 11 | Ликвидация аварии | Глава администрации |
| 12 | Проверка качества аварийно-восстановительных работ | Глава администрации |
| 13 | Промывка и хлорирование ремонтируемого участка водопроводной сети, с составлением соответствующего акта | Глава администрации |
| 14 | Оповещение органов санэпиднадзора о проведении промывки и хлорирования ремонтируемого участка водопроводной сети. | Глава администрации |
| 15 | Выполнение благоустройства места аварии | Глава администрации |